## Slide 1: DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS
YULIETH PÉREZ HERNANDEZ

## Slide 2: DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS
YULIETH PÉREZ HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA ESP. EN VIAS TERRESTRES - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

## Slide 3: CONTENIDO
Aspectos generales
Definiciones, características y clasificación carreteras.
de las
Etapas para la construcción de una carretera, selección de la ruta, trazado de la línea de pendiente, velocidad.
Alineamiento horizontal: Curvas circulares simples, compuestas y de transición.
Peralte y curvatura, sobreancho, estabilidad en las curvas y entretangencias
Distancias de visibilidad.
Alineamiento vertical: Generalidades, pendientes; curvas verticales.
Cubicación: línea roja, estacas de chaflán y de ceros. áreas de las secciones transversales; determinación de volúmenes.
Obras de movimiento de tierras.

## Slide 4: BIBLIOGRAFIA
Manual de Diseño Geométrico INVIAS
CÁRDENAS GRISALES, JAMES.
Diseño geométrico de Carreteras - Tercera Edición.
BRAVO, PABLO EMILIO, Trazado
y localización de carreteras, Editorial Carvajal.
AGUDELO, JHON. Diseño geométrico de vías.

## Slide 5: BIBLIOGRAFIA

## Slide 6: DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS

## Slide 7: CONCEPTOS BASICOS
CARRETERA

## Slide 8: DISEÑO GEOMÉTRICO
Elementos carretera.
físicos
de la
operación
Condiciones de de los vehículos.
Características del terreno.

## Slide 9: ESQUEMA FINAL DEL TRAZADO
10

## Slide 10: DISEÑO GEOMÉTRICO

## Slide 11
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO GEOMÉTRICO
FUNCIONALIDAD
ELASTICIDAD
ARMONÍA Y ESTÉTICA
INTREGRACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD
COMODIDAD
ECONOMIA

## Slide 12: FACTORES QUE INTERVIENEN EN UN DISEÑO
FACTORES EXTERNOS
FACTORES INTERNOS

## Slide 13: DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS
DISEÑO EN PLANTA
ALINEAMIENTO HORIZONTAL
DISEÑO EN PERFIL
ALINEAMIENTO VERTICAL
DISEÑO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

## Slide 14: TIPOS DE CARRETERA
COMPETENCIA
CARACTERISTICAS
FUNCION
TIPO DE TERRENO

## Slide 15: 1. COMPETENCIA
Nacionales
Departamentales
Distritales y municipales.
Veredales o caminos vecinales.
2. CARACTERISTICAS
Dos carriles
Multicarriles
Autopistas

## Slide 16: 3. FUNCIÓN
Principales.
Secundarias.
Terciarias.
4. SEGÚN EL TIPO DE TERRENO
Carreteras en terreno plano.
Carreteras en terreno ondulado
Carreteras en terreno montañoso
Carreteras en terreno escarpado

## Slide 17: CARRETERAS SEGÚN EL TIPO DE TERRENO
PLANO
(Línea máxima pendiente < 5%)
ONDULADO
(Línea máxima pendiente entre 5 y 25%)
MONTAÑOSO
(Línea máxima pendiente entre 25 y 75%)
ESCARPADO
(Línea máxima pendiente > 75%)
TIPO DE TERRENO
LÍNEA DE MÁXIMA PENDIENTE
La línea de máxima pendiente sobre el terreno natural es la inclinación máxima en cualquier dirección en un área determinada y define el tipo de terreno

## Slide 18: Tipos de terreno en carreteras

## Slide 19: CARRETERA EN TERRENO PLANO

## Slide 20: CARRETERA EN TERRENO ONDULADO
2

## Slide 21: CARRETERA EN TERRENO MONTAÑOSO

## Slide 22: CARRETERA EN TERRENO ESCARPADO

## Slide 24: VELOCIDAD DE DISEÑO O DE PROYECTO
En la velocidad de diseño se resume el equilibrio entre el mejor nivel de servicio que se puede ofrecer a los
usuarios de las
carreteras colombianas y las posibilidades
económicas del país.

## Slide 25: VELOCIDAD DE DISEÑO

## Slide 26: VELOCIDAD ESPECÍFICA
La velocidad máxima más probable con que sería abordado cada elemento geométrico

## Slide 27
TIPOS DE PROYECTOS DE CARRETERA

## Slide 28: TIPOS DE PROYECTOS DE CARRETERA
CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO
CONSERVACIÓN RUTINARIA
MANTENIMIENTO PERIODICO
REHABILITACIÓN

## Slide 29: PROYECTO DE MEJORAMIENTO

## Slide 30: CICLO DE UN PROYECTOS DE CARRETERAS
3

## Slide 31
C I C L O D E U N P R O Y E C T O D E C A R R E T E R A S
I D E A
P E R F I L D E L P R O Y E C T O
P R E F A C T I B I L I D A D
F A C T I B I L I D A D
D I S E Ñ O D E F I N I T I V O
C O N S T R U C C I O N M E J O R A M I E N T O R E H A B I L I T A C I O N
M A N T E N I M I E N T O R U T I N A R I O M A N T E N I M I E N T O P E R I O D I C O
E V A L U A C I O N P O S T O P E R A C I O N
ETAPA DE
PREINVERSION
ETAPA
OPERACIONAL
ETAPA DE
INVERSION
P r o y e c t o s P o s t e r g a d o s
P r o y e c t o s
A b a n d o n a d o s

## Slide 32: PUNTOS DE CONTROL PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
PRIMARIOS
Poblados
Zonas agrícolas
Zonas mineras
Zonas turísticas
Puertos
Accidentes topográficos
Aspectos políticos, sociales o económicos
Aspectos técnicos
SECUNDARIOS
Caseríos
Cruces de ríos
Cruces de cañadas
Cruces con otras vías
Bosques
Zonas estables
Zonas inestables geológicamente
Otros aspectos

## Slide 33: Como inicia un proyecto vial?

## Slide 34: LÍNEA DE PENDIENTE Y EL TRAZADO DE RUTAS

## Slide 35: LÍNEA DE PENDIENTE
Es aquella línea que pasando por los puntos obligados del proyecto conserva la pendiente uniforme especificada y que de coincidir con el eje de la vía, este no aceptaría ni cortes ni rellenos.
LINEA DE CEROS

## Slide 36: TRAZADO DE UNA LÍNEA DE CEROS

## Slide 37: LINEA DE PENDIENTE

## Slide 38: TRAZADO DE UNA LÍNEA DE PENDIENTE O LÍNEA DE CEROS
Punto inicial conocido = Punto final desconocido.
Dos puntos obligados.

## Slide 39: LÍNEA DE CEROS CON PENDIENTE UNIFORME MÁXIMA ESTIMADA

## Slide 40: LÍNEA DE CEROS CON PENDIENTE UNIFORME MÁXIMA ESTIMADA
Donde
𝟏
y
𝟐
𝟏
𝟐
son distancias horizontales
y son diferencias de nivel =
4

## Slide 41: EJERCICIO DE APLICACIÓN
Los puntos A y B se encuentran sobre dos curvas de nivel. Determinar la pendiente (p) máxima posible.
A
B

## Slide 42
Pendiente de AB = 6%
Pendiente de BA= 9%
Cual seria la MAXIMA PENDIENTE = ??????
p1 = | 6% | 
DV = | 50 | m
Dh = a1 | 833,333333 | m
p2 = | 9% | 
DV = | 50 | m
Dh = a2 | 555,555556 | m

## Slide 43: LÍNEA DE CEROS CON PENDIENTE UNIFORME MÁXIMA ESTIMADA

## Slide 44
TRAZADO DE UNA LÍNEA DE PENDIENTE
Pendiente de AB = 6% a1
Pendiente de BA= 9%
= 833.33m
a2 = 555.55m
MAXIMA PENDIENTE = 6.71%
Distancia horizontal entre A y C | 833,33 | 11 | 461,37 | 9628
Diferencia de nivel entre A y C | y1 = p1X1 |  |  | 577,68
Distancia horizontal entre B y C | 555,55 | 5 | 183,69 | 2961,44
Diferencia de nivel entre B y C | y2 = p2X2 |  |  | 266,5296
Pmax= | 6,71% | 
DV= | 50 | m
Dh= a2 | 745,634733 | m

## Slide 45: Trazado de una línea de pendiente con una pendiente máxima del 6,71%

## Slide 46: TRAZADO DE LINEA DE CEROS

## Slide 47: TRAZADO DE LINEA DE CEROS

## Slide 48: EVALUACIÓN DEL TRAZADO DE RUTAS

## Slide 49: EVALUACIÓN DEL TRAZADO DE RUTAS
DISEÑO GEOMÉTRICO
Longitud virtual.
Compara | para | cada ruta, | sus
longitudes, | sus | desniveles y | sus
pendientes. |  |  | 

## Slide 50: EVALUACION DEL TRAZADO DE RUTAS
Σ y = Desnivel o suma de desniveles
Contrapendientes
Exceso de pendientes
PERJUDICIALES
5

## Slide 51
ANALISIS EN AMBOS SENTIDOS
Menor costo:
Condiciones geológicas, topográficas, hidrológicas y de drenaje.

## Slide 52: TRAZADO DE RUTAS
Realizar un estudio de las posibles rutas que unan los puntos A y
B, las curvas presentan una equidistancia de 50m, la vía será
pavimentada en concreto PENDIENTE SUGERIDA 4%.

## Slide 53: Se elaboran los perfiles longitudinales de cada una de las rutas.

## Slide 54: Se elaboran los perfiles longitudinales de cada una de las rutas.

## Slide 55: PERFIL LONGITUDINAL DE RUTAS

## Slide 56
RUTA 1 |  |  |  | 
Tramo Aa |  |  |  | 
Desnivel | 275 - 100 = | 175 | m | 3400
Pendiente | 175 |  | 5,1% | Positivo
 | 3400 |  |  | 
Tramo ab |  |  |  | 
Desnivel | 290 - 275 = | 15 | m | 1600
Pendiente | 15 |  | 0,9% | Positivo
 | 1600 |  |  | 
Tramo bc |  |  |  | 
Desnivel | 240 - 290 = | -50 | m | 3100
Pendiente | -50 |  | -1,6% | Negativo
 | 3100 |  |  | 
Tramo cB |  |  |  | 
Desnivel | 250 - 240 = | 10 | m | 2100
Pendiente | 10 |  | 0,5% | Positivo
 | 2100 |  |  | 
LONGITUD RESISTENTE (ida A-B) |  |  |  | 
 | X = |  | 10200 | 
 | k = |  | 44 | 
 | Sumatoria y |  | 200 | 
 | Xo = X + k * Suma (y) |  | 19000 | 
DESNIVELES POR CONTRAPENDIENTE (regreso B-A) |  |  |  | 
DESNIVEL POR EL CONTRAP |  |  |  | 50
DESNIVEL POR EXCESO |  |  |  | 37,4
Xo = X + k * Suma (y) |  |  |  | 14045,6

## Slide 57
RUTA 2 |  |  |  | 
Tramo Ad |  |  |  | 
Desnivel | 180 - 100 = | 80 | m | 2400
Pendiente | 80 |  | 3,3% | Positivo
 | 2400 |  |  | 
Tramo de |  |  |  | 
Desnivel | 170 - 180 = | -10 | m | 5100
Pendiente | -10 |  | -0,2% | Negativo
 | 5100 |  |  | 
Tramo ef |  |  |  | 
Desnivel | 210 - 270 = | 40 | m | 1500
Pendiente | 40 |  | 2,7% | Positivo
 | 1500 |  |  | 
Tramo fB |  |  |  | 
Desnivel | 250 - 210 = | 40 | m | 1800
Pendiente | 40 |  | 2,2% | Positivo
 | 1800 |  |  | 
LONGITUD RESISTENTE |  |  |  | 
 | X = |  | 10800 | 
 | k = |  | 44 | 
 | Sumatoria y |  | 160 | 
 | Xo = X + k * Suma (y) |  | 17840 | 
DESNIVELES POR CONTRAPENDIENTE |  |  |  | 
DESNIVEL POR EL CONTRAP |  |  |  | 10
DESNIVEL POR EXCESO |  |  |  | 0
Xo = X + k * Suma (y) |  |  |  | 11240

## Slide 58
RUTA 3 |  |  |  | 
Tramo Ag |  |  |  | 
Desnivel | 120 - 100 = | 20 | m | 2600
Pendiente | 20 |  | 0,8% | Positivo
 | 2600 |  |  | 
Tramo gh |  |  |  | 
Desnivel | 110 - 120 = | -10 | m | 3400
Pendiente | -10 |  | -0,3% | Negativo
 | 3400 |  |  | 
Tramo hi |  |  |  | 
Desnivel | 165 - 110 = | 55 | m | 1300
Pendiente | 55 |  | 4,2% | Positivo
 | 1300 |  |  | 
Tramo fB |  |  |  | 
Desnivel | 250 - 165 = | 85 | m | 1000
Pendiente | 85 |  | 8,5% | Positivo
 | 1000 |  |  | 
LONGITUD RESISTENTE |  |  |  | 
 | X = |  | 8300 | 
 | k = |  | 44 | 
 | Sumatoria y |  | 160 | 
 | Xo = X + k * Suma (y) |  | 15340 | 
DESNIVELES POR CONTRAPENDIENTE |  |  |  | 
DESNIVEL POR EL CONTRAP |  |  |  | 10
DESNIVEL POR EXCESO |  |  |  | 47,6
Xo = X + k * Suma (y) |  |  |  | 10834,4

## Slide 59: TRAZADO DE RUTAS
Sentido de ida

## Slide 60: TRAZADO DE RUTAS
Sentido de regreso

## Slide 61: TRAZADO DE RUTAS
Método de Bruce (concepto de longitud virtual)

## Slide 62: DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS
El diseño queda definido por el trazado de su eje en planta y en perfil y por el trazado de sus secciones transversales.
DISEÑO EN PLANTA
ALINEAMIENTO HORIZONTAL
DISEÑO EN PERFIL
ALINEAMIENTO VERTICAL
DISEÑO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 63: ALINEAMIENTO HORIZONTAL
Tramos rectos = Tangentes.
Enlaces = Curvas.
CURVAS CIRCULARES SIMPLE

## Slide 64: CURVA CIRCULAR SIMPLE
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 65: CURVATURA DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
La curvatura se fija por su radio R o por su grado G (grado de curvatura).
G = ángulo central subtendido por un arco o una cuerda de determinada longitud, escogidos como cuerda unidad o arco unidad.
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 66: CURVATURA POR EL SISTEMA CUERDA - GRADO
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 67: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
Angulo de deflexión de una curva= δ
δ = Angulo formado entre cualquier línea tangente a la curva y la cuerda dirigida desde el punto de tangencia a cualquier otro punto P sobre la curva.
δ = Gc/2
10

## Slide 68: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE CASO No 1
1. Abscisa del PC es redonda, Lc = n x c δ = Gc/2
.
.
.
δn = nGc/2 = Δ/2

## Slide 69: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE CASO No 2
2. Abscisa del PC es fraccionaria y Lc ŧ n x c
PC - Primer punto = abscisa redonda
Ultimo punto -PT =abscisa redonda
SUBCUERDAS δ PROPORCIONALES

## Slide 70: DEFLEXIÓN POR METRO
Deflexión por metro = Gc/2c
Deflexión por subcuerda
(Longitud de la subcuerda) x (Deflexión por metro)

## Slide 71: ELEMENTOS CURVAS CIRCULARES SIMPLES PT, O, M
PC, PI,
CL, R,
, E, ∆
,
T,
δ por cada
cuerda
unidad
deflexión por metro

## Slide 72
EJERCICIO DE APLICACION
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 73: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
DATOS
Curva circular simple a la derecha.
Rumbo Tangente de entrada: 31 NE
Δ = 60 D
Abscisa del PC: K2 + 423.740
R = 70m
C= 10m
PI = 1000N , 500E
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 74: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
Calcular:
Elementos geométricos
Deflexiones
Rumbo PI – PT
Coordenada PC
Coordenada del centro O
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 75: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
1. Elementos geométricos
Gc = 8º 11' 31,52” T = 40.415m
Lc = 73.24 m CL = 70 m
Ec = 10.82 m M = 9.378 m
YULIETH PEREZ HERNANDEZ

## Slide 76: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
Deflexiones
  Deflexión x cuerda unidad
δ = 8º 11' 31,52”/2 = 4º 5' 45,76” /
cuerda
  Deflexión x metro
d (10) = 8º 11' 31,52”/2x10m= 0º 24' 34.58”/m

## Slide 77: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
Chequeo Rápido
20

## Slide 78: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
20

## Slide 79: 2. DEFLEXIONES
YULIETH PEREZ HERNANDEZ
δ = 4º 5' 45,76” / cuerda δ1 = δ ady PC = K2 +430 = 2º 33' 50,87 ”
δ2
δ3
……
δ8 = δ ady PT = K2 + 496.981 = 27º 08' 25,43” + 2º 51' 34,04 ”

## Slide 80: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
3. RUMBO PI-PT
Azimut de la tangente de salida: 91º Rumbo PI-PT: 89º SE

## Slide 81: DEFLEXIÓN DE UNA CURVA CIRCULAR SIMPLE
4. Coordenadas PC
5. Coordenadas Centro O