## Slide 1
Fricción (Estado de las superficies, vel, presión de inflado, etc).
Elevando el exterior con respecto al borde interior.

## Slide 2
En un tramo curvo se tendrá una inclinación asociada al peralte.
FUNCIÓN:
Facilitar el desplazamiento seguro de los vehículos sin peligros de deslizamientos. (Peralte)
En un tramo recto se tendrá una inclinación asociada al bombeo.
FUNCIÓN:
Facilitar el drenaje de las aguas lluvias hacia las cunetas. (Bombeo)
El Bombeo depende de el tipo de superficie y la intensidad de las lluvias (tabla)
1% - 4%

## Slide 3
Permite manejar aceptables velocidades especificas.
No incomoda a los vehículos que viajan a velocidades menores.
RADIOS MINIMOS ABSOLUTOS
R min es el limite para una velocidad especifica VCH dada del vehículo.

## Slide 4
Estado de la capa de rodadura, velocidad del vehículo y el tipo y condiciones de las llantas del vehículo

## Slide 5
CARRETERAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Max 8%
No incomoda a vehículos que viajan a velocidades menores, con alto potencial de volcamiento.
CARRETERAS TERCIARIAS
Max 6%
Especialmente en terreno montañoso y escarpado donde no se disponen de largos tramos para el desarrollo de las entretangencias.

## Slide 10
CURVAS ESPIRALES:
La transición se realiza gradualmente en la espiral.
CURVAS CIRCULARES:
La transición se realiza gradualmente pero la transición se puede realizar toda en recta o una parte en el tramo recto y otra en la curva circular.
Mínimo Lc/3 debe quedar con peralte máximo.

## Slide 11
Girando el pavimento de la calzada alrededor de su línea central o eje.
Girando el pavimento de la calzada alrededor de su borde interior.
Girando el pavimento de la calzada alrededor de su borde exterior.

## Slide 12
Es el sistema mas armonioso y con menos distorsión de los bordes de la calzada.

## Slide 13
Distancia en que se efectúa el cambio de la sección normal en tangente a la sección con peralte pleno en la curva.
Esta compuesta por dos distancias:
LT = N+ Lt
› TRANSICION DEL BOMBEO = LONGITUD DE APLANAMIENTO
› TRANSICION DEL PERALTE = LONGITUD DE TRANSICION.

## Slide 14
TRANSICION
DEL BOMBEO:
Distancia
requerida para eliminar
el peralte
adverso, correspondiente al bombeo de
al del peralte de la
sentido contrario curva.
N

## Slide 15
Por lo tanto, Donde:
N=Transición requerida para el bombeo e =Peralte de la curva
b =Valor del bombeo % Lt =Longitud de transición

## Slide 16: N = Longitud de Aplanamiento.

## Slide 17
TRANSICION DE PERALTE: Distancia en la que se adquiere el peralte total requerido para la curva. Lt

## Slide 18: Lt = TRANSICION DE PERALTE

## Slide 19: Diferencia relativa que existe entre la inclinación del eje longitudinal de la calzada y la inclinación de los bordes de la misma la curva.
Lt = Longitud de transición del peralte a = ancho de carril
e = valor del peralte en %
m = inclinación longitudinal de la rampa de peralte en %

## Slide 26
Curva derecha Carretera Secundaria Ve = 60 Km/h
Radio = 113 m Lc = 95,75 m
PT = K0 + 465,32
Pendiente longitudinal de la vía: + 3 % Cota en el K0 + 00 = 250 m
De acuerdo a los datos, calcular:
El Peralte en todas las abscisas de la curva, teniendo en cuenta la cuerda unidad y realizando la transición por fuera de la curva.
Diseñar con el valor entero múltiplo de 10 más próximo al valor mínimo de Lt.

## Slide 27: e = 8,0% (por tabla) De acuerdo al manual tenemos:
a = 3,65 m
Calzada = 7,3 m m máx = 0,6 % m min = 0,365 %
Lt min = 48,67 m Lt máx = 80 m Lt Diseño= 50m
entonces
m recalculado= 0,584%

## Slide 28
b = 2 %
Lt Diseño = 50m
N = 12,5 m Lc = 95,75 m
PT = K0 + 465,32 PC = K0 + 369,57m
Transición de peralte por fuera de la curva.

## Slide 30
PUNTOS DE CAMBIO DE PERALTE |  | 
A | 307,07 | m
B | 319,57 | m
C | 332,07 | m
D = PC | 369,57 | m
E = PT | 465,32 | m
F | 502,82 | m
G | 515,32 | m
H | 527,82 | m
Lt Diseño = 50m N = 12,5 m
LT = 62,5 m

## Slide 31
PUNTOS DE CAMBIO DE PERALTE |  | 
A | 307,07 | m
B | 319,57 | m
C | 332,07 | m
D = PC | 369,57 | m
E = PT | 465,32 | m
F | 502,82 | m
G | 515,32 | m
H | 527,82 | m

## Slide 32: 12,5
2%
9,57
KO + 310
X= 1,531 %

## Slide 33
Punto | ABSCISA | Cota eje | Peralte B ext | Peralte B int | Dif Nivel Ext | Dif Nivel Int | Cota Borde ext | Cota eje | Cota Borde int
 | K0+000,00 | 250,000 | -2 | -2 | -0,073 | -0,073 | 249,927 | 250 | 249,927
 | K0+300,00 | 259,000 | -2 | -2 | -0,073 | -0,073 | 258,927 | 259,000 | 258,927
A | K0+307,07 | 259,212 | -2 | -2 | -0,073 | -0,073 | 259,139 | 259,212 | 259,139
 | K0+310,00 | 259,300 | -1,53 | -2 | -0,056 | -0,073 | 259,244 | 259,300 | 259,227
B | K0+319,57 | 259,587 | 0 | -2 | 0,000 | -0,073 | 259,587 | 259,587 | 259,514
 | K0+320,00 | 259,600 | 0,07 | -2 | 0,003 | -0,073 | 259,603 | 259,600 | 259,527
 | K0+330,00 | 259,900 | 1,67 | -2 | 0,061 | -0,073 | 259,961 | 259,900 | 259,827
C | K0+332,07 | 259,962 | 2 | -2 | 0,073 | -0,073 | 260,035 | 259,962 | 259,889
 | K0+340,00 | 260,200 | 3,27 | -3,27 | 0,119 | -0,119 | 260,319 | 260,200 | 260,081
 | K0+350,00 | 260,500 | 4,87 | -4,87 | 0,178 | -0,178 | 260,678 | 260,500 | 260,322
 | K0+360,00 | 260,800 | 6,47 | -6,47 | 0,236 | -0,236 | 261,036 | 260,800 | 260,564
D - PC | K0+369,57 | 261,087 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 261,379 | 261,087 | 260,795
Pendiente longitudinal de la vía: + 3 % Cota en el K0 + 00 = 250 m
PT = K0 + 465,32 PC = K0 + 369,57m

## Slide 34
D - PC | K0+369,57 | 261,087 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 261,379 | 261,087 | 260,795
 | K0+370,00 | 261,100 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 261,392 | 261,100 | 260,808
 | K0+380,00 | 261,400 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 261,692 | 261,400 | 261,108
 | K0+390,00 | 261,700 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 261,992 | 261,700 | 261,408
 | K0+400,00 | 262,000 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 262,292 | 262,000 | 261,708
 | K0+410,00 | 262,300 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 262,592 | 262,300 | 262,008
 | K0+420,00 | 262,600 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 262,892 | 262,600 | 262,308
 | K0+430,00 | 262,900 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 263,192 | 262,900 | 262,608
 | K0+440,00 | 263,200 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 263,492 | 263,200 | 262,908
 | K0+450,00 | 263,500 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 263,792 | 263,500 | 263,208
 | K0+460,00 | 263,800 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 264,092 | 263,800 | 263,508
E - PT | K0+465,32 | 263,960 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 264,252 | 263,960 | 263,668

## Slide 35
Cotas
268,000 |  | PERALTE EN UNA VIA CON PENDIENTE DEL + 3% | 
267,000 |  |  | 
266,000 |  |  | 
265,000 |  |  | 
264,000 |  |  | 
263,000 |  |  | 
262,000 |  |  | 
261,000 |  |  | 
260,000 |  |  | 
259,000 |  |  | 
258,000 K0+300,00 | K0+350,00 | K0+400,00 K0+450,00 K0+500,00 K0+550,00 | K0+600,00
 |  | Abscisas | 
BORDE EXTERNO EJE
BORDE INTERNO

## Slide 36: Taller autónomo para reforzar
1. Realizar un procedimiento similar desde PT hasta el punto H.
Punto | ABSCISA | Cota eje | Peralte B ext | Peralte B int | Dif Nivel Ext | Dif Nivel Int | Cota Borde ext | Cota eje | Cota Borde int
E - PT | K0+465,32 | 263,960 | 8 | -8 | 0,292 | -0,292 | 264,252 | 263,960 | 263,668
F |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: Operación de los vehículos
Espacios libres adecuados entre los vehículos
Calzadas de un solo sentido
Calzadas de dos sentidos
vehículo y el borde de la calzada.

## Slide 40
De acuerdo al Manual de Invias, en vías de dos carriles, en dos direcciones, para anchos de calzada en recta, mayores a 7,00 m no se requiere sobreancho, a excepción de curvas con ángulo de deflexión mayores a 120°.
De igual forma el uso del sobreancho está limitado a curvas de radios menores a 160m.

## Slide 41: VEHICULOS RÍGIDOS

## Slide 42
VEHICULOS RÍGIDOS
Se supone que el vehiculo viaja a la velocidad de equilibrio, pero para velocidades Vch diferentes a esta se debe utilizar un factor adicional :
S =2(Rc- )
Para vías terciarias el sobreancho en términos generales, para un camión de dos ejes L = 8m

## Slide 43: VEHICULOS ARTICULADOS

## Slide 44: VEHICULOS ARTICULADOS
La expresión recomendada por la AASHTO es:

## Slide 45: Ancho de la calzada en curva = Ac

## Slide 49: El sobreancho debe desarrollarse gradualmente

## Slide 50
El sobrancho en cualquier punto P situado a una distancia Lp desde el inicio será:
S

## Slide 51
Carretera secundaria, terreno ondulado. Angulo de deflexión principal: 137 ° D Rc= 73 m
Ve = 50Km/h
Vehiculo: Camión de 2 ejes
CALCULAR:
El sobreancho necesario para el tipo de vehículo dado.
El valor de sobreancho a una longitud de 20m desde su inicio.

## Slide 52
Acho de calzada = 7,0m

## Slide 53: 1. El sobreancho necesario para el tipo de vehículo dado.
L= 8m

## Slide 54: 2. El valor de sobreancho a una longitud de 20m desde su inicio.
𝒑
𝒕
S
S = 1.464 m y Lp = 20 m
e= 8% (radio mínimo) m= 0,77% carril = 3,5m
Lt= 36,36 m
1.464 = 0,55* 1.464 = 0,8052 m

## Slide 55: 2. El valor de sobreancho a una longitud de 20m desde su inicio.
𝒑
𝒕
S
S = 1.464 m y Lp = 20 m
e= 8% (radio mínimo) m= 0,77% carril = 3,5m
Lt= 36,36 m
1.464 = 0,55* 1.464 = 0,8052 m

## Slide 57
Tramo recto entre dos curvas horizontales contiguas.
Distancia entre el Punto final de una curva y el punto de inicio de la curva siguiente.

## Slide 58: CURVAS DE DISTINTO SENTIDO
Curvas espiralizadas
Curvas circulares solamente:
La longitud de entretangencia debe satisfacer la mayor de las condiciones dadas:
  Por la longitud de transición, de acuerdo a los valores máximos y mínimos de la pendiente relativa m de los bordes de la calzada con respecto al eje.
  Por la distancia recorrida en un tiempo de 5 seg a la menor de la velocidades especificas de la curvas adyacentes a la entretangencia en estudio.

## Slide 59: ENTRETANGENCIA MÍNIMA PARA CURVAS DE IGUAL SENTIDO
En caso de ser necesarias, en el diseño con curvas espiralizadas la entretangencia no puede ser menor que la distancia recorrida en un tiempo de
5 seg a la velocidad específica de la entretangencia horizontal.
Para diseños con curvas circulares, especialmente en terreno plano, la entretangencia no puede ser menor que la distancia recorrida en un tiempo no menor de 15 sa la velocidad específica de la entretangencia horizontal.

## Slide 60: ENTRETANGENCIA MAXIMA:
de
Distancia de visibilidad adelantamiento.
La longitud máxima de recta no sea superior a 15 veces la velocidad especifica de la entretangencia horizontal en Km/h.

## Slide 62
EJEMPLOS DESARROLLADOS: 3.28, 3.29, 3.30
3.31, 3.32

## Slide 63
YULIETH PEREZ HERNANDEZ